BOCCHE DI LUPO SENZA FONDO					Pag 02

BOCCHE DI LUPO CON FONDO						Pag 08

BOCCHE DI LUPO ANGOLARI 						Pag 14

COPERTURE PER BOCCHE DI LUPO					Pag 22

ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO

http://www.aldolarcher.com/bocche_di_lupo

100

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x100hx60 Senza Fondo | 100 | 100 | 60 | 540 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x160hx60 Senza Fondo | 100 | 160 | 60 | 864 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x200hx60 Senza Fondo | 100 | 200 | 60 | 1.080 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

125

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x100hx60 Senza Fondo | 125 | 100 | 60 | 600 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x160hx60 Senza Fondo | 125 | 160 | 60 | 960 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x200hx60 Senza Fondo | 125 | 200 | 60 | 1.200 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

185

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x100hx60 Senza Fondo | 185 | 100 | 60 | 744 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x160hx60 Senza Fondo | 185 | 160 | 60 | 1.190 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x200hx60 Senza Fondo | 185 | 200 | 60 | 1.488 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

100

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X100F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x100hx60 Con Fondo | 100 | 100 | 60 | 655 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X160F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x160hx60 Con Fondo | 100 | 160 | 60 | 979 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC100X200F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x200hx60 Con Fondo | 100 | 200 | 60 | 1.195 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| ESISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

125

BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X100F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x100hx60 Con Fondo | 125 | 100 | 60 | 744 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X160F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x160hx60 Con Fondo | 125 | 160 | 60 | 1.104 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC125X200F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x200hx60 Con Fondo | 125 | 200 | 60 | 1.344 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

185

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X100F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x100hx60 Con Fondo | 185 | 100 | 60 | 957 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X160F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x160hx60 Con Fondo | 185 | 160 | 60 | 1.403 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORO DRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

| Art. BOC185X200F | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x200hx60 Con Fondo | 185 | 200 | 60 | 1.661 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

108

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC108X100A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 108x100hx60 Angolare | 108 | 100 | 60 | 412 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC108X160A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 108x160hx60 Angolare | 108 | 160 | 60 | 658 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC108X200A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 108x200hx60 Angolare | 108 | 200 | 60 | 822 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

133

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC133X100A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 133x100hx60 Angolare | 133 | 100 | 60 | 472 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC133X160A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 133x160hx60 Angolare | 133 | 160 | 60 | 754 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC133X200A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 133x200hx60 Angolare | 133 | 200 | 60 | 942 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

193

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC193X100A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 193x100hx60 Angolare | 193 | 100 | 60 | 616 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC193X160A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 193x160hx60 Angolare | 193 | 160 | 60 | 984 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI.

| Art. BOC193X200A | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 193x200hx60 Angolare | 193 | 200 | 60 | 1.190 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO. PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10. |

SISTEMA DI ANCORAGGIO “BREV. DEP”

BOCCHE DI LUPO PREFABBRICATE “ALDO LARCHER”

Il sistema di ancoraggio “Brevetto Depositato N.BZ2002A022”, schematizzato nelle pagine seguenti, è semplicissimo:

- L’elemento viene ancorato e sollevato, per mezzo dei fori passanti presenti nella bocca di lupo.

- L’elemento viene appoggiato alla muratura verticale del fabbricato.

- Vengono praticati dei fori (Trapano) sulla muratura verticale del fabbricato, attraverso le asole presenti nella carpenteria zincata annegata obliqua.

IDEA BREVETTATA:

L' ASSE OBLIQUA

- Viene inserito il tassello ad espansione con la pressione di un martello.

- Viene fissato il dado del tassello.

- Le catene o fasce di sollevamento vengono rilasciate; e la bocca di lupo rimane fissata stabilmente al fabbricato.

VANTAGGI

- Non occorrono dime per il centraggio dei fori.

- Il magazziniere non deve assicurarsi di consegnare al cliente carpenterie separate per il fissaggio degli elementi.

- Le bocche di lupo possono essere montate direttamente dall’autocarro, non occorre infatti avvitare primariamente le carpenterie al prefabbricato.

- Il sistema rimane completamente inglobato negli 8 cm di spessore parete, assicurando una razionalizzazione dello stoccaggio e del trasporto.

- Il tempo di montaggio, è dimezzato.

- Il tassello, una volta avvitato, rimane completamente all’interno della cavitá (Tasca), non pregiudicando quindi la successiva stesura del tessuto impermeabilizzante !!!

SVANTAGGI

- L’ancoraggio annegato, è in posizione fissa, rispetto all’altezza dell’elemento, eventuali fissaggi non Standard, devono essere effettuati con ancoraggi tradizionali.

- Le bocche di lupo angolari, devono essere fissate con ancoraggi tradizionali.

STATICA

Le armature degli elementi, ed il sistema di ancoraggio, sono calcolati per resistere alla spinta del terreno + eventuale automezzo pesante in transito.

Stiamo altresì attivando una proficua collaborazione di ricerca col Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, per testare staticamente le Bocche di lupo prefabbricate, armate con “Fibre diffuse in acciaio” (Primi risultati autunno 2003).

Per ulteriori informazioni, contattare prodotti@aldolarcher.com

PROVE DI ROTTURA

| Coperture per Bocche da lupo Luce 100x60 Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio. |
| --- |
| GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 100x60 |
| Codice | Articolo | Grigliato maglia | Dimensioni cm | Luce cm | Peso kg | Portata | €uro/pz. |
| GR10x6NEL | Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio | mm 22x2 22x76 | 106x63x3h | 100x60 | 21,80 |  |  |
| GR10x6NAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio | mm 20x2 55x11 | 105x63x3h | 100x60 | - |  |  |
| GR10x6CAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio | mm 40x3 33x11 | 109x64,5x4,3h | 100x60 | - |  |  |
| GRBLI | Sistema Antifurto Blindo | - | - | - | - | - |  |
| GR10x6LEG | Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494) | - | 115x67x2h | 100x60 | - |  |  |
| SISTEMA ANTIFURTO BLINDO Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304. |
| GR10x6VET | Copertura pedonabile in Vetrocemento | 114x67x8h | 100x60 | - | Kg 400/Mq |  |
| GR10x6VET | Copertura carrabile in Vetrocemento | 114x67x10h | 100x60 | - | Kg 500/Mq |  |

| Coperture per Bocche da lupo Luce 125x60 Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio. |
| --- |
| GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 125x60 |
| Codice | Articolo | Grigliato maglia | Dimensioni cm | Luce cm | Peso kg | Portata | €uro/pz. |
| GR12x6NEL | Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio | mm 22x2 22x76 | 132x63x3h | 125x60 | 26,70 |  |  |
| GR12x6NAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio | mm 20x2 55x11 | 132x63x3h | 125x60 | - |  |  |
| GR12x6CAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio | mm 40x3 33x11 | 134x64,5x4,3h | 125x60 | - |  |  |
| GRBLI | Sistema Antifurto Blindo | - | - | - | - | - |  |
| GR12x6LEG | Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494) | - | 140x67x2h | 125x60 | - |  |  |
| SISTEMA ANTIFURTO BLINDO Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304. |
| GR12x6VET | Copertura pedonabile in Vetrocemento | 140x67x8h | 125x60 | - | Kg 400/Mq |  |
| GR12x6VET | Copertura carrabile in Vetrocemento | 140x67x10h | 125x60 | - | Kg 500/Mq |  |

| Coperture per Bocche da lupo Luce 185x60 Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio. |
| --- |
| GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 185x60 |
| Codice | Articolo | Grigliato maglia | Dimensioni cm | Luce cm | Peso kg | Portata | €uro/pz. |
| GR18x6NEL | Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio | mm 22x2 22x76 | 194x63x3h | 185x60 | - |  |  |
| GR18x6NAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio | mm 20x2 55x11 | 194x63x3h | 185x60 | - |  |  |
| GR18x6CAN | Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio | mm 40x3 33x11 | 194x64,5x4,3h | 185x60 | - |  |  |
| GRBLI | Sistema Antifurto Blindo | - | - | - | - | - |  |
| GR18x6LEG | Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494) | - | 200x67x2h | 185x60 | - |  |  |
| SISTEMA ANTIFURTO BLINDO Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304. |
| GR18x6VET | Copertura pedonabile in Vetrocemento | 200x67x8h | 185x60 | - | Kg 400/Mq |  |
| GR18x6VET | Copertura carrabile in Vetrocemento | 200x67x10h | 185x60 | - | Kg 500/Mq |  |

NOTE SULLA COPERTURA TEMPORANEA IN TAVOLATO

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.

"Circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto".

Nei cantieri, la copertura definitiva delle bocche di lupo, viene posata, di norma, quando vengono eseguite le sistemazioni esterne. Il tavolato in legno, viene posato "ad incastro" sulla luce del prefabbricato, immediatamente dopo la posa della Bocca prefabbricata, e rimane nel cantiere fino a quando non viene posata la griglia.