MODALITÀ DI POSA DELLE BOCCHE DA LUPO

| PARETE DI SCANTINATO IN CALCESTRUZZO CON FINESTRA AREAZIONE | TRASPORTO DEL PREFABRICATO SOSPESO DAVANTI ALLA FINESTRA |
| --- | --- |
| FORI Ø mm 12 ATTTRAVERSO LA CARPENTERIA OBLIQUA, A SCOMPARSA, INGLOBATA NEL GETTO DEL PREFABBRICATO | TASSELLO IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

| IL TASSELLO VIENE BATTUTO NEL FORO... | ...ED IL DADO VIENE AVVITATO PER TENDERE LE FASCETTE DI ESPANSIONE |
| --- | --- |
| LE FUNI DI POSA POSSONO ESSERE RILASCIATE, IL MANUFATTO È ANCORATO STABILMENTE AL FABBRICATO | POSA DELLA GRIGLIA (O VETROCEMENTO) CON TELAIO ZANCATO |

| STESURA IMPERMEABILIZZANTE (L'ANCORAGGIO NON INTRALCIA ASSOLUTAMENTE QUESTA OPERAZIONE) | RIEMPIMENTO CON AGGREGATI STABILIZZATI |
| --- | --- |
| FINITURA SUPERFICIALE | GRIGLIA "IN OPERA" |

| SISTEMA ANTIFURTO BLINDO E' un accessorio fornibile su richiesta. Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304. | GRIGLIA PROTETTA CON "BLINDO" |
| --- | --- |

Per ulteriori informazioni contattate prodotti@aldolarcher.com .