100

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC100X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x100hx60 Senza Fondo | 100 | 100 | 60 | 540 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC100X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x160hx60 Senza Fondo | 100 | 160 | 60 | 864 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC100X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 100x200hx60 Senza Fondo | 100 | 200 | 60 | 1.080 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| ELSISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

125

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC125X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x100hx60 Senza Fondo | 125 | 100 | 60 | 600 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC125X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x160hx60 Senza Fondo | 125 | 160 | 60 | 960 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC125X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 125x200hx60 Senza Fondo | 125 | 200 | 60 | 1.200 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

185

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC185X100 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x100hx60 Senza Fondo | 185 | 100 | 60 | 744 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC185X160 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x160hx60 Senza Fondo | 185 | 160 | 60 | 1.190 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50xØ1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITÀ DI CM ____. SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA COMPLETO DI IDONEI TASSELLI.

| Art. BOC185X200 | Luce cm | Altezza cm | Dist. Parete cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Licht cm | Höhe cm | Wandabst. cm | Gewicht kg |
| Bocca di lupo 185x200hx60 Senza Fondo | 185 | 200 | 60 | 1.488 |

| Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm | 50 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |
| SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLOBATO NEL GETTO - "BREVETTO DEPOSITATO" N. BZ2002A022 ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 04 TASSELLI IN ACCIAIO M10x120, DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI. Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO |

SISTEMA DI ANCORAGGIO “BREV. DEP”

BOCCHE DI LUPO PREFABBRICATE “ALDO LARCHER”

Il sistema di ancoraggio “Brevetto Depositato N.BZ2002A022”, schematizzato nelle pagine seguenti, è semplicissimo:

- L’elemento viene ancorato e sollevato, per mezzo dei fori passanti presenti nella bocca di lupo.

- L’elemento viene appoggiato alla muratura verticale del fabbricato.

- Vengono praticati dei fori (Trapano) sulla muratura verticale del fabbricato, attraverso le asole presenti nella carpenteria zincata annegata obliqua.

IDEA BREVETTATA:

L' ASSE OBLIQUA

- Viene inserito il tassello ad espansione con la pressione di un martello.

- Viene fissato il dado del tassello.

- Le catene o fasce di sollevamento vengono rilasciate; e la bocca di lupo rimane fissata stabilmente al fabbricato.

VANTAGGI

- Non occorrono dime per il centraggio dei fori.

- Il magazziniere non deve assicurarsi di consegnare al cliente carpenterie separate per il fissaggio degli elementi.

- Le bocche di lupo possono essere montate direttamente dall’autocarro, non occorre infatti avvitare primariamente le carpenterie al prefabbricato.

- Il sistema rimane completamente inglobato negli 8 cm di spessore parete, assicurando una razionalizzazione dello stoccaggio e del trasporto.

- Il tempo di montaggio, è dimezzato.

- Il tassello, una volta avvitato, rimane completamente all’interno della cavitá (Tasca), non pregiudicando quindi la successiva stesura del tessuto impermeabilizzante !!!

SVANTAGGI

- L’ancoraggio annegato, è in posizione fissa, rispetto all’altezza dell’elemento, eventuali fissaggi non Standard, devono essere effettuati con ancoraggi tradizionali.

- Le bocche di lupo angolari, devono essere fissate con ancoraggi tradizionali.

STATICA

Le armature degli elementi, ed il sistema di ancoraggio, sono calcolati per resistere alla spinta del terreno + eventuale automezzo pesante in transito.

Stiamo altresì attivando una proficua collaborazione di ricerca col Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, per testare staticamente le Bocche di lupo prefabbricate, armate con “Fibre diffuse in acciaio” (Primi risultati nella primavera 2003).

Per ulteriori informazioni, contattare prodotti@aldolarcher.com