BEFAHRBARER DECKEL Ø 100x15h

Vorgefertigte befahrbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø111x15h, mit Inspektionsloch Ø 62,5.
Armierung mit diffusem Stahlfasern Ø mm 1x50, Kg 20/m² + Stahleisen Ø mm 8/7 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP100R |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Befahrbares Betondeckel Ø 100 | 100 | 15 | 62,5 | 200 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

BEFAHRBARER DECKEL Ø 125x20h

Vorgefertigte befahrbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø137x20h, mit Inspektionsloch Ø 62,5.
Armierung mit diffusem Stahlfasern Ø mm 1x50, Kg 20/m² + Stahleisen Ø mm 8/7 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP125R |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Befahrbares Betondeckel Ø 125 | 125 | 20 | 62,5 | 410 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

BEFAHRBARER DECKEL Ø 150x20h

Vorgefertigte befahrbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø165x20h, mit Inspektionsloch Ø 62,5.
Armierung mit diffusem Stahlfasern Ø mm 1x50, Kg 20/m² + Stahleisen Ø mm 8/7 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP150R |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Befahrbares Betondeckel Ø 150 | 150 | 20 | 62,5 | 830 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

BEFAHRBARER DECKEL Ø 200x20h

Vorgefertigte befahrbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø216x20h, mit Inspektionsloch Ø 62,5.
Armierung mit diffusem Stahlfasern Ø mm 1x50, Kg 20/m² + Stahleisen Ø mm 8/7 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP200R |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Befahrbares Betondeckel Ø 200 | 200 | 20 | 62,5 | 1.540 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |