POZZETTO 100x100x100

Pozzetti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350,

completi di fondo spess. cm 10.
Dimensioni interne cm 100x100x100.

Spessore minimo parete cm 10.
Armatura costituita da una staffa saldata Ø mm 6

annegata in prossimità del bordo superiore.
I pozzetti sono completi di impronte Ø cm 64-74,

a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna,

per eventuale inserimento di tubazioni.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Pozzetto 100x100x100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 750 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

PROLUNGA 100x100x100

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rck 350, senza fondo.
Dimensioni interne cm 100x100x100. Spessore minimo parete cm 10.
Armatura costituita da due staffe saldate Ø mm 6

annegate in prossimità dei bordi sup. ed inferiore.
Le prolunghe sono completi di impronte Ø cm 64-74,

a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna,

per eventuale inserimento di tubazioni.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Prolunga 100x100x100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 700 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

PROLUNGA 100x100x50

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rck 350, senza fondo.
Dimensioni interne cm 100x100x50.
Spessore minimo parete cm 10.
Armatura costituita da due staffa saldate Ø mm 6 annegate in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Prolunga 100x100x50 | 100x100 | 120x120 | 50 | 380 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

COPERCHIO CLS 100x100x18 Ispezione TONDA Ø 62,5. CARRABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm 120x120x18, completi di foro ispezione centrale Ø 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere. Portata carrabile.
Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø mm 1x50, in ragione di Kg 20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Tipo | Portata | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Stärke | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Coperchio 100x100 Carrabile Befahrbar Isp. Ø 62 |  | 120x120 | 18 | 475 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

COPERCHIO CLS 100x100x18 Ispezione QUADRA 60x60. CARRABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm 120x120x10, completi di foro ispezione centrale 60x60, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere. Portata carrabile.
Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø mm 1x50, in ragione di Kg 20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Tipo | Portata | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Stärke | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Coperchio 100x100 Carrabile Befahrbar Isp. 60x60 |  | 120x120 | 18 | 475 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

Vedi	Chiusini Zincati		Siehe	Verzinkte Deckeln

Chiusini ghisa			Gussdeckeln

Chiusini Zinco cls		Schachtabdeckung Zinco Cls

Griglie Zincate			Verzinkte Roste

Griglie Ghisa			Gussroste

Griglie Zinco Cls			Schachtroste Zinco cls