# COPRICAMINI

CARATTERISTICHE:
Migliorano il tiraggio dei camini ed evitano che, per l’azione del vento, i fumi ritornino nel condotto e retrocedano. Essendo di calcestruzzo non hanno bisogno di manutenzione. Il disegno dei pezzi che compongono il “Cappello” è stato adattato alle esigenze del mercato, essendo entrambi provvisti di gocciolatoi alle loro estremità. Il pezzo superiore è disegnato in modo di favorire la pronta evacuazione dei fumi. Le dimensioni interne (22,6 x 22,6 cm.), (20,5 x 40 cm.) o (30 x 30 cm.), si adattano ai condotti più comuni, permettendo di ridurre la quantità di modelli a magazzino, e rispondiamo con qualità impeccabile alle esigenze del mercato.

COLORE:
Si fabbricano esclusivamente in grigio perché ideati per fare da coronamento a camini che espellono fumi.

MONTAGGIO:

Il preciso dimensionamento, e l’incastro nell’unione dei pezzi

superiore ed inferiore, assicurano un corretto fissaggio.

Consigliamo la posa con il nostro collante cementizio COLA-SAS.

Per impermeabilizzare il camino, è necessario trattare

il cappello con SAS-FUGUE.

COMPLEMENTI:

L’elemento inferiore è provvisto di una rientranza per unirlo ai

nostri PILASTRI FACCIA VISTA o PILASTRI BUGNATI.

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Dim. Ext. Cm | Dim. Tiraggio | Peso Totale | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |  |  |  |
| CH-450 | Grigio | 45 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 45x45 | 22,6x22,6 | 35,2 | 20 | 719 |  |
| CH-600 | Grigio | 60 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 60x60 | 30x30 | 56,2 | 4 | 240 |  |
| CH-650 | Grigio | 62,5 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 62,5x42,5 | 20,5x40 | 49,5 | 20 | 1.010 |  |

# BASE PER COPRICAMINI

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Dim. Ext. Cm | Dim. Tiraggio | Peso Pz Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |  |  |  |  |
| BCS-600 | Grigio | 31 | 60 | 5 | 60x60 | 31x31 | 26 | 14 | 270 |  |

# COLLANTE CEMENTIZIO “COLA SAS”

| Modello | Confezione | Colore | Peso Fusto Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € Fusto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-5 | Fusto | Bianco | 5 | 125 | 640 |  |
| CC-25 | Fusto | Bianco | 25 | 27 | 700 |  |

# SAS FUGUE – IDROFUGO DI SUPERFICIE

| Modello | Confezionamento | Resa | € fusto |
| --- | --- | --- | --- |
| SAS-FUGUE | Fusto da 5 litri | Al dettaglio |  |

# PILASTRO FACCIA VISTA

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Nr. Pz H Ml. | Peso pezzo Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIL-22 | Bianco Beige | 22,5x22,5 | 6 | 6,3 | 72 | 469 |  |
| PIL-30 | Grigio Bianco Beige | 30x30 | 6 | 11,2 | 72 | 821 |  |
| PIL-40 | Grigio Bianco Beige | 40x40 | 6 | 16,3 | 48 | 797 |  |

# PILASTRO BUGNATO

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Nr. Pz H Ml. | Peso pezzo Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-30 | Bianco Beige | 30x30 | 6 | 13 | 72 | 952 |  |
| PB-40 | Bianco Beige | 40x40 | 6 | 17,4 | 48 | 851 |  |