BEGEHBARES DECKEL Ø 80x8h

Vorgefertigte begehbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø90x8h, mit Inspektionsdeckel Ø 42.
Armierung mit Stahleisen Ø mm 6/15 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP80 |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Begehbares Betondeckel Ø 80 | 80 | 8 | 36 | 100 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

BEGEHBARES DECKEL Ø 100x8h

Vorgefertigte begehbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø111x8h, mit Inspektionsdeckel Ø 54.
Armierung mit Stahleisen Ø mm 6/15 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP100 |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Begehbares Betondeckel Ø 100 | 100 | 8 | 47 | 180 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

BEGEHBARES DECKEL Ø 125x8h

Vorgefertigte begehbare Deckel, aus vibrationsverdichtetem Beton Rck 350, dim. cm Ø137x8h, mit Inspektionsdeckel Ø 54.
Armierung mit Stahleisen Ø mm 6/15 cm, in der Nähe des unteren Randes.

| Art. | Cod. CAP125 |
| --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Begehbares Betondeckel Ø 125 | 125 | 8 | 47 | 280 |

| Belastbarkeit |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |