In calcestruzzo Rck 350, classe di esposizione 2B (UNI 9858). Armatura strutturale costituita da tondini Ø mm 8 + fibre zincate diffuse, in ragione di Kg 25/mc

| Art. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni cm | H cm | Peso Kg | Finitura |
| Fionda supporto fioriera per muro spess. 10 | 20x38 Luce incastro 11-12 h9 | 18 (9 utile) | 24,6 | Vedi fioriera |

| Foro passante | Ø 2,5 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

| Art. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni cm | H cm | Peso Kg | Finitura |
| Fionda supporto fioriera per muro spess. 12 | 20x38 Luce incastro 13-14 h9 | 18 (9 utile) | 23,9 | Vedi fioriera |

| Foro passante | Ø 2,5 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

| Art. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensioni cm | H cm | Peso Kg | Finitura |
| Fionda supporto fioriera per muro spess. 15 | 20x38 Luce incastro 15,5-16,5 h9 | 18 (9 utile) | 23,4 | Vedi fioriera |

| Foro passante | Ø 2,5 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro |  |

NOTE PER IL MONTAGGIO

Il fissaggio strutturale viene eseguito con chiodo zincato chimico o ad espansione

- M 16x315 + rondella zincata 16x64x3.

Prima di inserire rondella e dado, è opportuno iniettare nel foro, un collante siliconico a basso modulo, in modo da inibire la percolazione dell’ acqua contenuta nella fioriera.

La superficie di contatto tra fionda e fioriere possono essere cosparse da adesivo epossidico strutturale.

La quantità di fionde/ml deve essere stabilita di concerto con lo Statico. (Vedi peso fioriera + terriccio + acqua, Vedi spinta legale 100 Kg/ml).